## Slide 1
《计算机组成与系统结构专题实验》
Experiment on Computer Organization and Architecture
计算机科学与技术学院 实验中心
2023年10月

## Slide 2
实验二 时序逻辑设计
实验内容：
  锁存器、触发器的设计与测试
  寄存器、计数器的设计与测试
  状态机的设计与测试
实验要求：
  掌握Vivado与Logisim开发工具的使用，可选用其中一种完成实验；
  掌握Verilog程序结构和风格，观察分析仿真波形，注重输入输出之间的时序关系；
  或者在Logisim中完成设计并验证真值表。
实验内容

## Slide 3
实验二 时序逻辑设计 SR锁存器
保持当前状态
置位
复位
无意义
  时序逻辑：输出取决于当前和之前的输入值，具有记忆功能。
  锁存器：能够存储一位状态。
实验内容

## Slide 4
实验二 时序逻辑设计 D锁存器
D
CLK
Q
Q
保持当前状态
置位
  将数据与时间分开考虑：数据输入D控制下一个状态的值，时钟CLK控制状态发生改变的时间，CLK=1时更新状态。
实验内容

## Slide 5
实验二 时序逻辑设计 锁存器
实验内容

## Slide 6
实验二 时序逻辑设计 D触发器
D
Q
Q
  D触发器在时钟上升沿时，将D值复制到Q，在其他时间保持原有的状态。
实验内容

## Slide 7
实验二 时序逻辑设计 带使能端的触发器
D
Q
EN
  使能端的作用：确定在时钟沿是否载入数据。
实验内容

## Slide 8
实验二 时序逻辑设计 带复位功能的触发器
D
Q
RESET
r
同步复位与异步复位的区别？
如何实现使能+复位？哪个优先级更高？
复位功能：将输出复位为0。
实验内容

## Slide 9
实验二 时序逻辑设计 触发器
实验内容

## Slide 10
实验二 时序逻辑设计 寄存器
……
N位的寄存器由共享统一时钟的一排N个触发器组成，寄存器的所有位同时被更新。
实验内容

## Slide 11
实验二 时序逻辑设计 寄存器
实验内容

## Slide 12
实验二 时序逻辑设计 移位寄存器
实验内容

## Slide 13
实验二 时序逻辑设计 移位寄存器
  测试Logisim的移位寄存器，掌握各输入/输出信号作用，观察验证时序图。
实验内容

## Slide 14
实验二 时序逻辑设计 计数器 N(学号后2位)进制计数器
实验内容

## Slide 15
实验二 时序逻辑设计 计数器 N(学号后2位)进制计数器
  测试Logisim的计数器，掌握各输入/输出信号作用，观察验证时序图。实现各自学号后2位进制计数器（回馈清零）。
实验内容

## Slide 16
实验二 时序逻辑设计 状态机
状态机由状态寄存器和组合逻辑电路构成，能够根据控制信号按照预先设定的状态进行状态转移，是协调相关信号动作、完成特定操作的控制中心。有限状态机简写为FSM（Finite State Machine），主要分为2大类：
第一类，若输出只和状态有关而与输入无关，则称为Moore状态机；
下一状
态逻辑
输入
CLK
下一状态
状态
输出逻辑
输出
下一状
态逻辑
输入
CLK
下一状态
状态
输出逻辑
输出
第二类，输出不仅和状态有关而且和输入有关系，则称为Mealy状态机。
实验内容

## Slide 17
实验二 时序逻辑设计 状态机
100
0
010
0
001 1
  N分频计数器，每循环N个时钟后，产生一个周期的高电平信号。
  3分频计数器状态转换图：
实验内容

## Slide 18
实验二 时序逻辑设计 状态机
  利用D触发器的置位(s)和复位(r)功能，实现独热编码3分频计数器。
100
0
010
0
001 1
实验内容

## Slide 19
实验二 时序逻辑设计 状态机
0
1
1
0
0
1
00
0
01
0
10
1
  检测2进制数序列(如10011101)中的01子序列，检测到01后输出1。
  状态转换图：
实验内容

## Slide 20
当前状态S | 输入A | 下一状态S' | 输出Y
00 | 0 | 01 | 0
00 | 1 | 00 | 0
01 | 0 | 01 | 0
01 | 1 | 10 | 0
10 | 0 | 01 | 1
10 | 1 | 00 | 1
实验二 时序逻辑设计 状态机
S'={S0A, ~A}
Y=S1
S'
S
实验内容

## Slide 21
谢谢！